## Slide 1
P3

## Slide 2: Views of Objects
landing gear

## Slide 4
研究点、线、面、体
和它们的空间关系
Study of points, lines, planes and solids，and their relationships in space.
工程图学
（两大专门研究范围）
ENGINEERING GRAPHICS
(Two Major Areas of Specialization)
画法几何
Descriptive Geometry
工程制图
Engineering Drawing
研究阅读和绘制工程图样的方法
Study of the methods of reading and making engineering drawings.

## Slide 5: 画法几何Descriptive geometry
用画图的方法分析和解决空间问题。Descriptive geometry - the science of analyzing and solving space distances and relationships using graphics.
画法几何是工程图的理论基础 Descriptive geometry is the theoretical basis of Engineering drawing.
工程图是工程师的语言 Engineering drawing is the language of an engineer.
Drawing
Method
How many
What

## Slide 6
问题1：
过平面内的三点作圆

## Slide 7
问题2 ：过空间四点作球
立体几何的方法（Solid Geometry ）
——逻辑结论（Logical Result）
解析几何的方法（Analytic Geometry ）
——解析解（Analytic Result）
P1(X1,Y1,Z1)
P2(X2,Y2,Z2)
P3(X3,Y3,Z3)
P4(X4,Y4,Z4)
Cen=…
R=…

## Slide 8
画法几何的方法（Descriptive Geometry）
以平面（2D）图形的方法表达三维空间（3D）几何元素—图示法
并解决空间几何问题—图解法
“维”，‘D’ – Dimension
1D——线性（Linear）
2D——平面（Planar）
3D——空间、立体（Spatial）

## Slide 9
投影
（Projection）

## Slide 10
第二章 正投影
Chapter 2 Orthographic Projection
投影法（Graphical projection ）
正投影的投影特性 Features of Orthographic Projection
三面投影体系 Three-projection-plane System
点的投影 Projection of Point
体的投影—视图 Projections of Solid—Views
立体上的点的投影 Projection of Point on a Solid
立体上的线的投影 Projection of Line on a Solid
立体上的面的投影 Projection of Plane on a Solid

## Slide 11
投影法（Graphical
Projection）
透视投影（中心投影）Perspective
Projection
平行投影
Parallel
Projection
直角投影（Orthographic
Projection）
斜角投影
（Oblique Projection）
1. 投影法（Graphical projection ）
把三维物体的图像投射到二维平面上的方法（不通过数学计算）is a protocol by which an image of a three-dimensional object is projected onto a planar surface (without the aid of mathematical calculation).
投影（projections）是我们本课程的挑战

## Slide 12
三种有立体感的投影图 Pictorial Sketches
透视图Perspective
正等轴测图Isometric
斜轴测图Oblique
平行投影
Parallel Projection
透视投影
Perspective Projection

## Slide 13
平行投影
Parallel Projection
透视投影
Perspective
Projection
Notes: In perspective, the observer is at a finite distance from the object, and the visual rays(projectors) extend from the observer’s eys( the center of projection) to all points of the object.
Characteristics of the human eye is a far away near the small, it will form a three-dimensional sense
As a result, the lives of Zong Bing era, the expression landscape is still relatively immature, has not found much smaller near the Perspective of the law
Besides the common expressions of space in Chinese landscape painting and European scenery painting, there are also some different methods.

## Slide 14
中心（透视）投影法center（Perspective ）Projection
投射中心、物体、投影面三者之间的相对距离对投影的大小有影响。（The distances between the center,object and projection plane affect the size of the projection）
投影特性（Feature）
投射线
Projection Line
投射中心
Projection Cener
物体
Object
投影面
Projection Plane
投影
Projection
物体位置改变，投影大小也改变Size of projection changes with the location of object
Notes: When the projectors converge to a point the projection is called a central projection or a perspective projection.

## Slide 15
度量性较差(difficult to measure)
实际宽度？
True width?
实际高度？
True height?

## Slide 17
平行投影法（Parallel Projection）
斜角投影法
（Oblique Projection）
正（直角）投影法
（Orthographic Projection）
投射线互相平行且垂直于投影面
（Parallel and perpendicular to Plane）
投射线互相平行且倾斜于投影面
（Parallel and Oblique to Plane）

## Slide 18
平行投影特性
投影大小与物体和投影面之间的距离无关。
（Distance between the object and plane doesn’t affect the size of the projection）
度量性较好（Easy to Measure）

## Slide 19
工程图样多数采用正投影法绘制。
(Most Engineering drawings are by Orthographic Projection)

## Slide 20
Descriptive
Geometry
Gaspard Monge
画法几何采用正投影法
（Descriptive Geometry uses the orthographic projection method）

## Slide 21
2. 正投影的投影特性
(1) 存真(真实）性 Authenticity
(2) 积聚性 Accumulation
(3) 亲似(类似）性 Similarity

## Slide 22
(1) 存真性（真实性） Authenticity
当线段平行于投影面时，其投射长度反映线段的实长；
当平面图形平行于投影面时，其投影与原平面图形全等。
Projection of a line which is parallel to the projection plane represents the true length of the line;
Projection of a planar shape which is parallel to the projection plane represents the true shape of the shape;
A
B
a
b

## Slide 23
(2) 积聚性Accumulation
A
B
a(b)
当直线垂直于投影面时，直线的投影为点；
当平行图形垂直于投影面时，其投影为直线。
A line is accumulated (collected) to a point in the projection plane to which it is perpendicular.
A planar shape is accumulated (collected) to a line in the projection plane to which it is perpendicular.

## Slide 24
(3)亲似性(类似性） Similarity
平面图形经平行投影后所得图形，为原图形的亲似形。经过投影，图形中线段的平行性不变，各边在投影中的连线顺序保持不变。
When the planar shape is inclined to the projection plane, its projection is a similar shape to the true shape. In similar shapes, the parallelism of lines before and after projection does not change.
Notes: 表现为投影形状与原形的边数相同、平行性相同、凸凹性相同及边的直线或曲线性质不变。
存在合同方向。

## Slide 25
P
b
●
●
A
P
采用多面投影Multiviews。
过空间点A的投射线与投影面P的交点即为点A在P面上的投影。 A point in 3-D projects to single plane exclusively
B1
●
B2
●
B3
●
点在一个投影面上的投影不能确定点的空间位置。 Single projection of a point cannot decides the 3-D location exclusively.
a
●
解决办法？
3. 三面投影体系 Three-projection-plane System
Notes: 25

## Slide 26
W
V
H
A
a
a′
?
Horizontal
水平面
Vertical
正面
Wide
侧面

## Slide 27
H
V
W
八个分角 eight quadrants/Angles：
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ
In China
-First Angle 第一分角
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
Ⅵ
Ⅷ
Three-projection-plane System
三面投影体系

## Slide 28
H
W
V
投影面 Projection Plane
◆正面Vertical
（简称正面或V面）
◆水平面Horizontal
（简称水平面或H面）
◆侧面Wide
(简称侧面或W面）
投影轴 Projection Axis
o
X
Z
OX轴 V面与H面的交线
OZ轴 V面与W面的交线
OY轴 H面与W面的交线
Y
三个投影面互相垂直

## Slide 29
W
V
H
X
Y
Z
O
V
H
W
向右翻(turn right)
向下翻（Turn down）
不动(Stay)
投影面展开(Open)

## Slide 30
W
H
V
o
X
4. 点的投影 Projection of point
a
点A的正面投影V
a
点A的水平投影H
a
点A的侧面投影W
空间点用大写字母表示，点的投影用小写字母表示。
Spatial point by Capital letter, projection by lowercase.
a
●
a
●
a
●
A
●
Z
Y

## Slide 31
W
V
H
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
x
a
a
z
a
y
向右翻(turn right)
向下翻（Turn down）
不动(Stay)
投影面展开(Unfolding)
a
a
Z
a
a
y
a
y
a
X
Y
Y
O

●
●
a
z
●
x

## Slide 32
●
●
●
●
X
Y
Z
O
V
H
W
A
a
a
a
(1) 点的投影规律（Rule）:
① aa⊥OX轴
② aax= aaz=y 是点A到V面的距离 （Y Coordinate）
aax= aay=z 是点A到H面的距离 (Z Coordinate）
aay= aaz=x 是A点到W面的距离 （X Coordinate）
x
a
a
z
a
y
●
●
Y
Z
az
a
X
Y
ay
O
a
ax
ay
a
●
aa⊥OZ轴

## Slide 33
●
●
a
a
ax
例：已知点的两个投影，求第三投影。
Complete the 3rd projection by the given 2 projections
●
a
●
●
a
a
ax
az
az
解法一(Solution 1):
通过作45°线使aaz=aax
解法二(Solution 1):
用分规(Divider)直接量取aaz=aax
a
●
牢记：长对正（V投影与H投影X坐标相等）
宽相等（H投影与W投影Y坐标相等）
高平齐（ V投影与W投影Z坐标相等）

## Slide 34
V
W
H
(1) 因为一个投影只能表示物体的一个方向的形状，通常用多面投影组合表达立体。 Because one projection only show the shape of the object with two dimensions, it can not represent the whole object. It is necessary to use multiple projections in engineering drawings.
5. 体的投影—视图 Projections of Solid—Views

## Slide 35
V
W
H
机械制图中称三视图：主视图、俯视图、侧（左)视图
In engineering drawing three views: Front (main) view, Top View, Side (Left) view
三面投影：V投影、H投影、W投影
Three projections: V, H, W
V投影（主视图 Main/Front view）
H投影（俯视图Top view ）
W投影（侧视图Left view）

## Slide 36
(2) 三面投影与三视图 Three projections and Three views
视图的概念 Views
主视图 —— 体的正面投影
Front view( Main view)-Frontal projection
俯视图 —— 体的水平投影
Top view-Horizontal projection
左视图 —— 体的侧面投影
Left view-Profile projection
三视图之间的度量对应关系 Corresponding relations of three views
三等关系
Tri-equality
主视俯视长相等且对正
Front and Top views are equal in length
主视左视高相等且平齐
Front and Left views are equal in height
俯视左视宽相等且对应
Top and Left views are equal in width
长Length
高Height
宽Width
宽Width
长对正Length aligning
宽相等 Width equal
高平齐Height accordant

## Slide 37
（3）三视图之间的方位对应关系 Corresponding orientations of three views
主视图反映：上、下 、左、右
Front view covers: Top, Bottom, Left and Right
俯视图反映：前、后 、左、右
Top view covers: Front, Back, Left and Right
左视图反映：上、下 、前、后
Lrft view covers: Top, Bottom, Front and Bottom
上Top
下Bottom
左Left
右Right
后Back
前Front
上Top
下Bottom
前Front
后Back
左Left
右Right

## Slide 38
38
38
主视图
Front view
俯视图
Top view
左视图
Left view

## Slide 40: 6. 立体上点的投影 Projection of Points on a solid
（1）立体上两点的相对位置Relative Positions of 2 points on a solid
两点的相对位置指两点在空间的上下、前后、左右位置关系(above or below, right or left, front or back)
A
●
a
●
a
●
a’
●
B
●
b
●
b
●
b’
●
B点在A点之前、之右、之下。
Point B is located in front, right and below of point A.

## Slide 41
(2) 重影点(Overlapped Projection/ coincident points in projection)：
被挡住的投影加( )
Add () to the hidden projection
C
●
c
●
c
●
B
●
b
●
b
●
b’
●
b(c’)
●

## Slide 42
投影面平行线
Lines parallel to a
Projection plane-inclined edge
投影面垂直线
Lines perpendicular to a projection plane-normal edge
正平线Frontal lines （∥Ｖ面）
侧平线Profile lines （∥Ｗ面）
水平线Horizontal lines（∥Ｈ面）
正垂线（W-perpendicular lines）（⊥Ｖ面）
侧垂线（W-perpendicular lines）（⊥Ｗ面）
铅垂线（H-perpendicular lines）（⊥Ｈ面）
一般位置直线
oblique edge
与三个投影面都倾斜的直线
Angle to all three projection planes
7.立体上的线的投影

## Slide 43: (d) 立体上线的投影Normal edge and Inclined edge
水平线
Horizontal line
侧平线
Profile line
●
铅垂线
H-perpendicular line

## Slide 44
铅垂线
H-perpendicular line
铅 垂 线 H-perp. line
plumb line ：a cord from which a metal (lead) weight is suspended pointing directly to the earth's center of gravity; used to determine the vertical from a given point
Lead
Perpendicular
Line

## Slide 45
s

a
s

a
a
s

S
A
一般位置直线 oblique edge

## Slide 46
投影面垂直面
Planes perpendicular to projection plane
投影面平行面
Planes parallel to projection plane
一般位置平面
General position plane
垂直于某一投影面，倾斜于另两个投影面
Perpendicular to a projection plane and inclined to the other two
平行于某一投影面，
垂直于另两个投影面
Parallel to a projection plane and perpendicular to the other two
与三个投影面都倾斜
Inclined to three projection planes
正垂面V-perpendicular
侧垂面W-perpendicular
铅垂面H-perpendicular
正平面 Frontal plane
侧平面 Profile plane
水平面 Horizontal plane
8. 立体上的面的投影 Projection of Plane on a Solid

## Slide 47
立体上的面的投影 Projection of Plane on a Solid
投影面的平行面 投影面的垂直面 一般位置的平面

## Slide 48
1) 投影面平行面 Planes parallel to a projection plane

## Slide 49
H perpendicular plane
铅垂面
2) 投影面垂直面Planes perpendicular to a projection plane

## Slide 50
3) 一般位置平面 General-position plane（oblique face)

## Slide 51
Z
X
Y
平面图形的投影或者是平面图形或者积聚成线。（不可见的线画虚线）
The projection of a planar surface always is a line or a (similar) planar surface.（Invisible lines drawn by hidden line pattern)
(4) 立体上面的投影 The projections of a planar surface on a solid

## Slide 52
a
b
a
(b)
c
d
d
(c)
e
f
g
h
g(h)
f(e)
a
b
c
d
e
f
g
h
亲似性
Affinity
例. 已知多边形的VH投影，求其W投影。
Ex. Complete the W projection of polygon with the given V & H projections.
铅垂面H-perpendicular

## Slide 53
作业：
P3, P5,
P6(1,2)
P7, P10
      课堂完成 P9 (提交到我发的链接，命名：学号-姓名-P9）
注意： 1.作业除学号名字外一律为铅笔 (By Pencil)
      2.图中尺寸均为mm (unit)
      3.要准确作图(Draw accurately and clearly)
      4.区分大小写(Letter Case Sensitive）ket
参考教材Refer to textbook:
P20-30

## Slide 54
P3

## Slide 55
P5
┴W
┴H
//W
//H or Horizontal
┴V

## Slide 56
P6

## Slide 57
P7

## Slide 58
P8

## Slide 59
P9

## Slide 60
P10