## Slide 1
CNT Lab
工 程 认 识 ——北斗导航技术 BeiDou Navigation
王娜- Wang Na
Office： Engineering Training Center N207 – 工训北207
Email : lion_na987@buaa.edu.cn

## Slide 2: Navigation Principal - 导 航 概 念
导 航：监视和控制载体从一个地方安全和高效的移动到另一 个地方的过程。
Navigation：Monitoring and Control the Carrier form one place to another safety and efficient.

## Slide 3: GNSS: Global Navigation Satellite System - 卫星导航
卫星导航系统：利用卫星发射无线电信号进行导航的系统
GNSS: Using Satellite transmit radio signal to navigation

## Slide 4: GNSS System Advantages - 卫星导航优势
GNSS
全 球 - Globe
全 天 侯 - All Weather
实 时 - Real Time
高 精 度 – High Accuracy
PVTA
GNSS比传统导航体制具有明显的优势！

## Slide 5
BD
China

## Slide 6: GNSS Application – 应用
精密农业
Precision Agriculture
测绘
Mapping & Survey
GNSS
Applications
交通管理Traffic Control
军事导航
Military Navigation
个人导航
Personal navigation
时间服务
Time Service

## Slide 7: 1. Key Elements – 基本要素
Navigation System
导航系统
PVTA
Environment
环 境
Spacetemporal System
空时系统
Carrier
载 体
Application Field
应用领域
3
1
2
5
6
4
基本
要素

## Slide 8: 1. Key Elements – 基本要素
（1）PVTA
  位置：经度、纬度、高度
  Position：Longitude、Latitude、Altitude
  速度：水平速度、径向速度
  Velocity：Horizontal Velocity、Radial Velocity
  姿态：航向角、俯仰角、横滚角
  Attitude：Yaw、Pitch、Roll
  时间：GPS时、原子时
  Time：GPS Time、Atomic Time

## Slide 9: 1. Key Elements – 基本要素
（2）Navigation system -导航系统
  Radio navigation system - 无线电导航系统
  Inertial navigation system - 惯性导航系统
  Celestial navigation system - 天文导航系统
  Terrain matching-navigation system - 地形匹配导航

## Slide 10: 1. Key Elements – 基本要素
（2）Navigation system -导航系统
  Radio navigation system - 无线电导航系统
  Inertial navigation system - 惯性导航系统
  Celestial navigation system - 天文导航系统
  Terrain matching-navigation system - 地形匹配导航

## Slide 11
(1) Inertial Naviigation System - 惯性导航系统
An inertial navigation system (INS) is a navigation aid that uses a computer, motion sensors (accelerometers：加速度计) and rotation sensors (gyroscopes：陀螺) to continuously calculate via dead reckoning the position, orientation, and velocity of a moving object without the need for external references.
The INS is initially provided with its position and velocity from another source(like GNSS).

## Slide 12
This method maintains the IMU in the same attitude relative to the surroundings.
It is more technically advanced than the platform method and lends itself to low-weight, compact, low power-consumption, and highly accurate applications, but it need high computational capability.
Platform method
平 台 惯 导
Strap-down method
捷 联 惯 导
(1) Inertial Naviigation System - 惯性导航系统
Notes: 恒星眨眼睛，因为距离远，受空气扰动
行星不眨
卫星动

## Slide 13: 1. Key Elements – 基本要素
（3）Carrier - 载体
  Land Vehicle - 陆地运载器
  Voyage Vehicle - 航海运载器
  Aircraft - 航空飞行器
  Spacecraft - 航天飞行器

## Slide 14: 1. Key Elements – 基本要素
（4）Enviroment - 环境
  Interrupt - 干扰
  Dynamic - 动态
  Obstruct -遮蔽
  Attenuation -衰减

## Slide 15: 1. Key Elements – 基本要素
（5）Application - 应用领域
  Landing - 着陆着舰
  Traffic Control -交通管理
  Mapping & Search and Rescue -测绘及搜救

## Slide 16
Basic principle of RNS - Active
R = c·∆t/2
(2) Radio Naviigation System–无线电导航系统

## Slide 17
Basic principle of RNS - Passitive
R = c·∆t
(2) Radio Naviigation System–无线电导航系统

## Slide 18
Hyperbolic positioning – 双曲线导航
(2) Radio Naviigation System–无线电导航系统

## Slide 19
GNSS – Four satellite to get four parameters(x,y,z and t)
(2) Radio Naviigation System–无线电导航系统

## Slide 20: (6)Integrated Navigation System -组合导航系统

## Slide 21: (5)Integrated Navigation System -组合导航系统
Submarine Navigation Systems- Swedish Gotland Class：瑞典哥特兰级

## Slide 22
Thanks